УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области

от 29.11.2017 № 147-п

Программа

комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района

Ленинградской области

2017 год

Паспорт

программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области

| Ответственный исполнитель программы | Администрация МО Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | --- |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной и безопасной коммунальной инфраструктуры для формирования комфортной среды жизнедеятельности |
| Задачи программы | 1. Обеспечение перспективной потребности потребителей поселения, городского округа в электро-, газо-, тепло-, водоснабжении и водоотведении, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. 2. Обеспечение качественного и бесперебойное электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей поселения, городского округа. 3. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа. 5. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги |
| Целевые показатели | - обеспечение потребности поселения, городского округа в коммунальных ресурсах; - обеспечение соответствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека, - обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения, - снижение потерь электрической и тепловой энергии, воды, - снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, - обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, - сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инцидентов), - обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии, - обеспечение возможности присоединения к электрической сети новых потребителей, - обеспечение повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций и иных организаций, жилых, общественно-деловых и социальных объектов, - создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий, - сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, от общего объема отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления (процент) |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом поселения, городского округа |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение целевых показателей надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показателей качества коммунальных ресурсов |

1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

| Показатели | Мощность (производительность) головных источников | Состояние головных источников | Протяженность, км | Степень износа сетей, % | Описание существующих технических и технологических проблем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проект. | факт. (дефицит мощности) |  |  |  |  |
| Система электроснабжения |
| существующие (строящиеся) понизительные подстанции 35-110 кВ, МВт | (1*3,2МВ*А) |  | удовл. | - |  |  |
| существующие (строящиеся) источники электроснабжения 6-10 кВ, кВА | нет |  |  | - |  |  |
| электрические сети 6-10 кВ |  |  | удовл. | 39,2 км |  |  |
| Система газоснабжения |
| существующие (строящиеся) ГРС, куб м/час | нет |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) ГРП, куб. м/час | нет |  |  |  |  |  |
| Газопроводы высокого давления | 38кг\см2 |  |  |  |  |  |
| Газопроводы среднего давления | нет |  |  |  |  |  |
| Газопроводы низкого давления | нет |  |  |  |  |  |
| Централизованные системы водоснабжения |
| существующие (строящиеся) источники водоснабжения и водозаборные сооружения, куб. м/час | 10\6,5 | 2.5\3,0 | удовл. |  | 1%\30% | - |
| существующие сооружения очистки и подготовки воды, куб. м/час | нет |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) насосные централизованные станции | 2 |  | удовл. |  | 0/90% |  |
| водопроводные сети систем водоснабжения | 4834м |  |  |  | 70% |  |
| Централизованные системы водоотведения |
| существующие (строящиеся) канализационные очистные сооружения | нет |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) насосные станции | нет |  |  |  |  |  |
| канализационные коллекторы и сети |  |  |  |  |  |  |
| Централизованные системы теплоснабжения |
| существующие (строящиеся) источники тепловой энергии, Гкал/час | инд. эл/энерг. |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) насосные станции | нет |  |  |  |  |  |
| тепловые сети | нет |  |  |  |  |  |
| Система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |
|  | - |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |

2. Перспективы развития поселения

(план развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана)

Перспективы развития Черновского сельского поселения определены генеральным планом муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, утвержденного Решением Совета депутатов № 225 от 26.06.2013г.

Генеральный план разработан на период до 2035 года с выделением первой очереди - 2020 год.

Основные показатели, характеризующие направления и масштабы развития поселения, представлены в таблице

1.Основные технико-экономические показатели

генерального плана муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Сущ. положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, всего | тыс. чел. | 0,74 |  |  |
|  | в т.ч. постоянно проживающего населения | тыс. чел. | 0,59 |  |  |
|  | сезонного населения | тыс. чел. | 0,18 |  |  |
|  | Площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 17,96 |  |  |
|  | в т.ч. многоэтажной застройки | тыс. кв. м | 2,383 |  |  |
|  | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | школы | ед./ мест | 7 |  |  |
|  | ДДУ | ед./ мест | 15 |  |  |
|  | объекты здравоохранения | ед./ мест, посещений | - |  |  |
|  | объекты физической культуры и массового спорта | ед./ мест | - |  |  |
|  | объекты культуры | ед./ мест | 170 |  |  |
|  | Площадь производственных и коммунально-складских зон | га | 7,0 |  |  |
|  | Площадь общественно-деловых зон | га | 112,0 |  |  |
|  | Площадь зеленых насаждений общего пользования | га | - |  |  |
|  | Электрическая нагрузка | МВт | 3,2 |  |  |
|  | Расход природного газа | куб. м/год |  |  |  |
|  | Расход воды | куб. м/сутки | 10,0 | 18,1 |  |
|  | Расход сточных вод | куб. м/сутки | 10,95 | 18,25 |  |
|  | Тепловые нагрузки | Гкал/час | - |  |  |
|  | Объем ТБО | тыс. т/год | 0,168 | 0,182 |  |

3. Целевые показатели и мероприятия

по развитию систем коммунальной инфраструктуры

Предлагаем расширение границ населенных пунктов: д. Монастырёк, д. Медвежек, д. Черно. Развитие получают поселок Черновское, поселок при железнодорожной станции Ищево, деревень Монастырёк, Медвежек, Черно, Большая Боровня, Вороново. Предусмотрено более активная оптимизация производственных процессов на площадке сельскохозяйственного производства, с разработкой проекта сокращения санитарно-защитных зон. В процессе обсуждения данный вариант получил одобрение, признан наиболее целесообразным и положен в основу планировочного решения проекта генерального плана.

Основным предложением для развития сельского поселения, является предложение по организации крупной производственной площадки в районе д. Большая Боровня у подъездной дороги к деревне. Здесь планируется расположить производственные предприятия 3-5 класса вредности. Важным условием, позволяющим с уверенностью говорить о высокой степени надежности реализации здесь этого предложения, является то что, она планируется на землях промышленности и удобное расположение у региональной автомобильной автодороги. Дополнительно для развития производственной деятельности определены зоны производственно-коммунальных объектов в д. Монастырёк, д. Медвежек.

Предусматривается территориальное развитие ряда населенных пунктов, а именно поселка Черновское, поселка при железнодорожной станции Ищево, деревень Монастырёк, Медвежек, Большая Боровня, Черно, в которых проектом предусматриваются площадки для индивидуального жилищного строительства.

Предлагается развивать основной обслуживающий центр Черновского сельского поселения - п. Черновское. Здесь запланированы новые зоны делового, общественного и коммерческого назначения, которые включают территории под крестьянско-фермерский рынок, магазины, объекты общественного питания, места придорожного отдыха с организацией гостиницы и тренажерного зала. На участке неподалеку от здания дома культуры запланирована церковь.

Неподалеку запланирована территория для размещения пожарного депо в составе зоны производственно-коммунальных объектов. Предлагается на свободных от строений территориях у северо-восточной границы поселка организация жилой застройки с включением ее в зону индивидуальной жилой застройки.

В центральной части д. Монастырёк предлагается размещение зоны делового, общественного и коммерческого назначения с размещением объектов торговли. Предлагается на свободных от строений территориях организация жилой застройки с включением их в зону индивидуальной жилой застройки.

Предлагается на свободных от строений территориях организация жилой застройки с включением их в зону индивидуальной жилой застройки. Участок у западной границы д.  Монастырёк вдоль автомобильной дороги в направлении на д. Черно и участок территории у объекта сельскохозяйственного производства к северу деревни, предлагаемый к включению в границы деревни, запланированы для включения в зоны производственно-коммунальных объектов. Планируется реконструировать участок территории бывшей бани для организации на ней зоны производственно-коммунальных объектов.

На соседних с деревней территориях планируется расширение территории для реконструкции КОС с включением их в зону объектов инженерной инфраструктуры.

В д. Медвежек проектом предлагается организация функциональной зоны предназначенной для обслуживания и размещения объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности

В деревне планируется выделить территорию для строительства трансформаторной подстанции и включить их в зону объектов инженерной инфраструктуры.

В д. Черно предлагается расширение территорий кладбища в направлении автомобильной дороги и включению их в соответствующую зону. Это мероприятие позволит увеличить территорию кладбища и благоустроить ее путем организации площадки для парковки, площадки для мусорных контейнеров

В соответствии с нормативной величиной существующий резерв территории для захоронений на действующем кладбище в д. Черно является недостаточным на расчетный срок, в связи с этим необходимо его расширение не менее чем на 0,06 га. Проектом прилагается расширение существующего кладбища в д. Черно на 0,3 га.

В д. Романовщина планируется развитие сложившихся территорий, реконструкция баз охотников и рыболовов в границах деревни в зоне объектов рекреационного назначения.

3.1. Система электроснабжения

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Черновского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго». На территории поселения расположена ПС 110/10 кВ № 209 "Родина" (1·3,2 МВ·А) и проходят ВЛ напряжением:

330 кВ

ПС № 7 "Кингисеппская" – ПС "Псков";

110 кВ

ПС № 7 "Кингисеппская" – ПС № 209 "Родина" - ПС № 351 "Сланцевский регенераторный завод";

Две ВЛ ПС № 219 "Сланцы-цемент" – ПС № 7 "Кингисеппская";

ПС № 291 "Выскатка" до ВЛ ПС № 7 "Кингисеппская" – ПС № 219 "Сланцы-цемент".

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ. Протяженность сетей 10 кВ сельского поселения составляет 39,2 км.

В границах сельского поселения планировочными ограничениями являются: шумовая зона электрической подстанции "Родина" 110/10 кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ, 110 кВ, 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая электроподстанция открытого типа имеет 1 трансформатор, основной источник шума, мощностью 3,2 МВ·А расстояние от него до жилой застройки составляет 50 м.

В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 330 кВ – 30 м, 110 кВ – 20 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Потребление электроэнергии за 2010 г. составило 75,3 тыс. кВт·ч.

- Проектируемое электроснабжение

- Электроснабжение потребителей Черновского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО "Ленэнерго".

- В соответствии со "Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы", проектом генерального плана предусматривается: реконструкция ПС 110 кВ № 209 «Родина» с заменой первого существующего трансформатора на 6,3 МВ·А, установкой второго трансформатора мощностью 6,3 МВ·А, перезаводка существующей отпайки от ВЛ 110 кВ ПС № 219 Сланцы» - ПС № 7 «Кингисеппская» до ПС № 291 «Выскатка» на ПС № 219 «Сланцы» и демонтаж существующего участка отпайки.

- Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется строительство подстанций 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10 – 0,4 кВ. Также необходимо проводить реконструкцию с модернизацией оборудования существующих подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10 – 0,4 кВ.

- Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей сельского поселения выполнен по удельным показателям в соответствии с "Инструкцией по проектированию городских электрических сетей" РД 34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

- Удельная электрическая нагрузка составит 0,4 кВт на человека для населенных пунктов (с учетом прогноза сезонно проживающего население на новых площадках жилищного строительства) и 0,2 кВт на человека для дачного некоммерческого партнерства.

3.2. Система газоснабжения

- Схемой Газификации Сланцевского района, разработанной ОАО «Газпром» – ОАО «Промгаз» и настоящим разделом проекта генерального плана не предусматривается газоснабжение Черновского сельского поселения.

3.3. Система теплоснабжения

- децентрализованное теплоснабжение в населенных пунктах поселения на базе применения автономных источников теплоты (индустриальных теплогенераторов);

3.4. Система водоснабжения и водоотведения

На расчетный срок для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения будут использоваться подземные воды. Извлечение воды - артезианскими скважинами и шахтными колодцами.

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

На водозаборных скважинах необходима установка станций водоподготовки для удаления железа, мутности.

В п. Черновское и д. Монастырёк проектируются станции водоподготовки на водозаборных скважинах, для удаления железа, мутности Необходимо провести реконструкцию существующих сетей водопровода.

В д. Монастырёк предусматривается строительство водопроводных сетей для района нового строительства.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84

На расчетный срок принят 1 пожар 10 л/с (в каждом населенном пункте).

Трехчасовой пожарный запас составляет: 10 · 3,6 · 3 =108 куб. м.

Наружное пожаротушение будет осуществляться из существующих пожарных гидрантов и пожарных водоемов.

Водоотведение

- Мероприятия на расчетный срок

- Для п. Черновское предусматривается децентрализованная система канализации, с установкой очистных сооружений для одного или групп зданий. Целесообразно применение очистных установок заводского изготовления.

- В проектных предложениях предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока п. Черновское путем строительства открытых лотков, с направлением стоков на очистные сооружения дождевой канализации, со сбросом очищенного стока в ближайший водоем.

- Принято производить очистку наиболее концентрированной части стока.

- На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка стоков от плавающего мусора, взвешенных веществ, нефтепродуктов. В состав очистных сооружений входят отстойники твердого стока, нефтеловушки.

- реконструкция очистных сооружений в д. Монастырёк;

- в д. Монастырёк осуществить строительство новых сетей канализации – 1,2 км и реконструкцию существующих сетей – 2,2 км (в т. ч. самотечных – 0,8 км, напорных – 1,5 км);

- применять современные технологии очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях;

- Проектом генерального плана предусматривается размещение на территории Черновского сельского поселения объектов индивидуального жилищного строительства.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

- провести реконструкцию очистных сооружений в д. Монастырёк;

- в д. Монастырёк осуществить строительство новых сетей канализации – 1,2 км и реконструкцию существующих сетей – 2,2 км (в т. ч. самотечных – 0,8 км, напорных – 1,5 км);

- применять современные технологии очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях;

- организация децентрализованной системы канализации в п. Черновское.

3.5. Система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

- организаван регулярный плановый сбор и вывоз ТБО на новый полигон ТБО, расположенный в Сланцевском городском поселении на территории золоотвалов ОАО «Завод «Сланцы»;

3.6. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации

на территории поселения

Мероприятия по санитарной очистки территории и снижению воздействия на почвенный покров:

- благоустройство производственных территорий (асфальтирование площадок, организация ливневой канализации и пр.) для предупреждения загрязнения почв и подземных вод;

- организация регулярной плановой системы сбора и вывоза ТБО на новый полигон ТБО, расположенный в Сланцевском городском поселении на территории золоотвалов ОАО «Завод «Сланцы»;

- организация пункта сбора приема и заготовки вторичного сырья в п. Черновское;

- недопущение образования несанкционированных свалок;

- ликвидация существующей несанкционированной свалки (недалеко от д. Монастырёк).

- недопущение образования несанкционированных свалок;

- благоустройство производственных территорий (асфальтирование площадок, организация ливневой канализации и пр.) для предупреждения загрязнения почв и подземных вод.

- осуществление надзора за регулярностью вывоза жидких отходов от неканализованной части населенных пунктов – д. Вороново, д. Медвежек, д. Черно, п. Черновское – индивидуальная жилая застройка на территории которых попадает в границы водоохранных зон;

4. Объемы финансирования для реализации мероприятий программы

| Ориентировочная стоимость реализации мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - инженерное оборудование | млн руб. | - | 24 | 78 |

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района

Ленинградской области

Обосновывающие материалы

| 1 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения | 89/185 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Концепция территориального развития поселения. Вариант № 1 |
| 3 | Концепция территориального развития поселения. Вариант № 2 |

1. Система электроснабжения

1.1. Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения

- Проектируемое электроснабжение

- Электроснабжение потребителей Черновского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО "Ленэнерго".

- В соответствии со "Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы", проектом генерального плана предусматривается: реконструкция ПС 110 кВ № 209 «Родина» с заменой первого существующего трансформатора на 6,3 МВ·А, установкой второго трансформатора мощностью 6,3 МВ·А, перезаводка существующей отпайки от ВЛ 110 кВ ПС № 219 Сланцы» - ПС № 7 «Кингисеппская» до ПС № 291 «Выскатка» на ПС № 219 «Сланцы» и демонтаж существующего участка отпайки.

- Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется строительство подстанций 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10 – 0,4 кВ. Также необходимо проводить реконструкцию с модернизацией оборудования существующих подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10 – 0,4 кВ.

Удельная электрическая нагрузка составит 0,4 кВт на человека для населенных пунктов (с учетом прогноза сезонно проживающего население на новых площадках жилищного строительства) и 0,2 кВт на человека для дачного некоммерческого партнерства

1.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития

системы электроснабжения

- Все населенные пункты поселения электрифицированы;

- Для качественного и надежного электроснабжения потребителей необходима в перспективе поэтапная реконструкция ЛЭП и подстанций, внедрение энергосберегающих технологий.

1.3. Расчет перспективных электрических нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей сельского поселения выполнен по удельным показателям в соответствии с "Инструкцией по проектированию городских электрических сетей" РД 34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит 0,4 кВт на человека для населенных пунктов (с учетом прогноза сезонно проживающего население на новых площадках жилищного строительства) и 0,2 кВт на человека для дачного некоммерческого партнерства.

1.4. Перечень инвестиционных проектов. Обоснование мероприятий

по развитию системы электроснабжения, реализации инвестиционных проектов

Прогнозируемые электрические нагрузки

коммунально-бытовых потребителей сельского поселения

| № | Населенные пункты | Население, человек | Нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. |
| 1 | д. Монастырёк Дачное некоммерческое партнерство (д. Монастырёк) | 190 70 | 170 - | 76 14 | 68 - |
| 2 | п. Черновское | 290 | 310 | 116 | 124 |
| 3 | прочие населенные пункты | 340 | 180 | 136 | 72 |
|  | Всего: | 890 | 660 | 342 | 264 |

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями сельского поселения составит: расчётный срок – 1424 МВт·ч в год, первая очередь – 924 МВт·ч в год.

# Мероприятия на расчётный срок

# Объекты местного значения поселения

- Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ деревне Черно – 1 шт.

- Строительство сетей 10 кВ: деревне Черно – 0,1 км.

# Мероприятия на первую очередь

Учет интересов Ленинградской области на территории Черновского сельского поселения

- Реконструкция ПС 110 кВ № 209 «Родина» с заменой первого существующего трансформатора на 6,3 МВ·А, установкой второго трансформатора мощностью 6,3 МВ·А;

- Демонтаж существующей отпайки от ВЛ 110 кВ ПС № 219 Сланцы» - ПС № 7 «Кингисеппская» к ПС № 291 «Выскатка», проходящей по территории Черновского сельского поселения – 3,3 км.

1.5. Оценка объемов финансирования для реализации мероприятий программы. Источники финансирования

| Ориентировочная стоимость реализации мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - инженерное оборудование | млн руб. | - | 38 | 81 |

2. Система газоснабжения

2.1. Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения

- Схемой Газификации Сланцевского района, разработанной ОАО «Газпром» – ОАО «Промгаз» и настоящим разделом проекта генерального плана не предусматривается газоснабжение Черновского сельского поселения.

2.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития

системы газоснабжения

2.3. Расчет перспективной потребности в природном газе

2.4. Перечень инвестиционных проектов. Обоснование мероприятий

по развитию системы газоснабжения, реализации инвестиционных проектов

2.5. Оценка объемов финансирования для реализации мероприятий программы. Источники финансирования

3. Система теплоснабжения

Децентрализованное теплоснабжение в населенных пунктах поселения на базе применения автономных источников теплоты

3.1. Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения

Отсутствие котельной, изношенные тепловые сети, нецелесообразность обслуживания 24-х квартирного МКД.

3.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития

системы теплоснабжения

На перспективу предусматривается децентрализованное теплоснабжение нового строительства населенных пунктов поселения с использованием в качестве  источников теплоты  автономных индустриальных теплогенераторов.

3.3. Расчет перспективных тепловых нагрузок

Прогнозируемые расходы теплоты для нужд жилищно-коммунального строительства (ЖКС) представлены в нижеследующей таблице.

Таблица 35

| № | Население, человек | Жилой фонд, тыс. кв. м | Расход тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Расчетный срок |
| 1 | 650/164 | 23,4/5,9 | 3,5/0,9 |
|  | всего Гкал/ч в т.ч. |  | 3,0/0,8 |
|  | поселок Черновское |  | 1,6/0,06 |
|  | деревня Монастырёк |  | 0,8/0,2 |
| II | Первая очередь |
| 1 | 600/65 | 19,8/2,0 | 3,1/0,3 |
|  | всего Гкал/ч в т. ч. |  | 2,7/0,19 |
|  | поселок Черновское |  | 1,3/0,06 |
|  | деревня Монастырёк |  | 0,7/0,4 |

3.4. Перечень инвестиционных проектов. Обоснование мероприятий

по развитию системы теплоснабжения, реализации инвестиционных проектов

Мероприятия на первую очередь

- реконструкция тепловых сетей с применением труб с эффективной изоляцией – ППУ по технологии «труба в трубе» для увеличения срока службы теплосетей.

- децентрализованное теплоснабжение в населенных пунктах поселения на базе применения автономных источников теплоты (индустриальных теплогенераторов).

В т.ч. мероприятия на расчётный срок

- децентрализованное теплоснабжение в населенных пунктах поселения на базе применения автономных источников теплоты (индустриальных теплогенераторов).

3.5. Оценка объемов финансирования для реализации мероприятий программы. Источники финансирования

4. Система водоснабжения и водоотведения

4.1. Система водоснабжения

В д. Монастырёк предусматривается строительство водопроводных сетей для района нового строительства.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84

На расчетный срок принят 1 пожар 10 л/с (в каждом населенном пункте).

Трехчасовой пожарный запас составляет: 10 · 3,6 · 3 =108 куб. м.

Наружное пожаротушение будет осуществляться из существующих пожарных гидрантов и пожарных водоемов.

4.1.1. Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения

На артезианских скважинах в п.Черновское и д.Монастырек отсутствует станция водоподготовки. В результате чего, при проверке качества воды лабораторией, выявлено превышение железа (Fe) и мутности.

4.1.2. Расчет перспективного расхода воды

Прогнозные расходы воды питьевого качества

Расчетный срок

| №№ п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут/чел. | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | д. Монастырёк | 0,17 | 160 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,003 | 0,003 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,17 | 70 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Итого |  |  | 0,04 | 0,04 |
| 5 | Остальные населенные пункты (жилая застройка) | 0,48 | 50 | 0,02 | 0,03 |
| 6 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,002 | 0,003 |
| 7 | Поливочные нужды | 0,48 | 70 | 0,03 | 0,03 |
| 8 | Итого |  |  | 0,05 | 0,06 |
| 9 | Всего | 0,65 |  | 0,09 | 0,10 |

Таблица 32

Прогнозные расходы воды питьевого качества

Первая очередь

|  | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут/чел. | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
| 1 | д. Монастырёк | 0,15 | 160 | 0,02 | 0,03 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,002 | 0,003 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,15 | 70 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Итого |  |  | 0,03 | 0,04 |
| 5 | Остальные населенные пункты (жилая застройка) | 0,45 | 50 | 0,02 | 0,03 |
| 6 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,002 | 0,003 |
| 7 | Поливочные нужды | 0,45 | 70 | 0,03 | 0,03 |
| 8 | Итого |  |  | 0,05 | 0,06 |
| 9 | Всего | 0,60 |  | 0,08 | 0,10 |

Водоснабжение сезонного населения будет осуществляться из колодцев

4.1.3. Перечень инвестиционных проектов. Обоснование мероприятий

по развитию системы водоснабжения, реализации инвестиционных проектов

Необходима разработка проектов ЗСО первого, второго, третьего поясов подземных источников водоснабжения (артезианских скважин) с последующим оформлением санитарно-эпидемиологических заключений и обустройство ЗСО.

В п. Черновское и д. Монастырёк проектируются станции водоподготовки на водозаборных скважинах, для удаления железа, мутности. Необходимо провести реконструкцию существующих сетей водопровода.

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения необходимы следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

- разработать проекты и обустроить зоны санитарной охраны водозаборов в д. Монастырёк и п. Черновское;

- провести реконструкцию артезианских скважин в п. Черновское, д. Монастырёк;

- осуществить строительство новых водопроводных сетей – 1,2 км и реконструкцию сетей – 2,8 км в д. Монастырёк;

- провести реконструкцию существующих водопроводных сетей – 2,3 км в п. Черновское;

применить станции водоподготовки на водозаборных скважинах, для удаления железа, мутности.

Мероприятия по защите водных ресурсов и обеспечению населения качественной питьевой водой:

- реконструкция и модернизация КОС;

- разработка проекта СЗЗ для КОС;

- разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения;

4.2. Система водоотведения

Централизованная система канализации в поселении имеется только в д. Монастырёк.

В остальных населенных пунктах канализационные стоки собираются в выгреба.

4.2.1. Характеристика состояния и проблем системы водоотведения

Хозяйственно-бытовые стоки в д.Монастырек отводятся по канализационной самотечной сети на насосную станцию и далее перекачиваются на очистные сооружения (КОС). В настоящее время КОС не функционируют, в связи с аварийным состоянием.

- Протяженность канализационных сетей 800 м, износ составляет 90 %.

- Основные причины загрязнения водоемов вызваны технической изношенностью оборудования, которая приводит к сбрасыванию в поверхностные водоёмы недостаточно очищенных канализационных стоков. Также негативное воздействие оказывают несанкционированные сбросы хозяйственно-бытовых сточных вод.

Ухудшение состояния сетей канализации и нарушение санитарных правил сброса сточных вод могут привести к возникновению неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с потреблением населением воды, не соответствующей санитарным нормам

4.2.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития

системы водоотведения

- Степень развития систем канализации в населенных пунктах поселения находится на достаточно низком уровне;

- Существующим очистным сооружениям требуется реконструкция;

- Физически изношенные сети канализации нуждаются в ремонте или замене;

- Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки.

4.2.3. Расчет перспективного расхода сточных вод

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков

Расчетный срок

| № | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водоотведения, л/сут/чел. | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | д. Монастырёк | 0,17 | 160 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,003 | 0,003 |
| 3 | Итого |  |  | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Остальные населенные пункты (жилая застройка) | 0,48 | 50 | 0,02 | 0,03 |
| 5 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,002 | 0,003 |
| 6 | Итого |  |  | 0,02 | 0,03 |
| 7 | Всего | 0,65 |  | 0,05 | 0,06 |

Таблица 34

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков

Первая очередь

| №№ п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водоотведения, л/сут/чел. | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
| 1 | д. Монастырёк | 0,15 | 160 | 0,02 | 0,03 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,002 | 0,003 |
| 3 | Итого |  |  | 0,02 | 0,03 |
| 4 | Остальные населенные пункты (жилая застройка) | 0,45 | 50 | 0,02 | 0,03 |
| 5 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,002 | 0,003 |
| 6 | Итого |  |  | 0,02 | 0,03 |
| 7 | Всего | 0,60 |  | 0,04 | 0,06 |

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области количество жидких отходов из выгребов принимается из расчета 2000-3500 л на 1 человека в год. С учетом проектного населения количество жидких отходов на первую очередь составит 1,2 млн л, на расчетный срок – 1,3 млн л.

4.2.4. Перечень инвестиционных проектов. Обоснование мероприятий

по развитию системы водоотведения, реализации инвестиционных проектов

В д. Монастырёк проектируются канализационные сети для отведения стоков от новой застройки на канализационную насосную станцию (КНС) и далее - на очистные сооружения. Существующие сети и сооружения канализации подлежат реконструкции.

Для п. Черновское предусматривается децентрализованная система канализации, с установкой очистных сооружений для одного или групп зданий. Целесообразно применение очистных установок заводского изготовления.

В проектных предложениях предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока п. Черновское путем строительства открытых лотков, с направлением стоков на очистные сооружения дождевой канализации, со сбросом очищенного стока в ближайший водоем.

Принято производить очистку наиболее концентрированной части стока.

На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка стоков от плавающего мусора, взвешенных веществ, нефтепродуктов. В состав очистных сооружений входят отстойники твердого стока, нефтеловушки.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод открытого типа составляет 100 м, закрытого – 50 м.

В остальных населенных пунктах поселения сохраняется существующая система канализации.

В деревнях Медвежек, Большая Боровня, Черно, Тихвинка, Вороново, п. при ж/д ст. Ищево, хуторе Вервино стоки собираются в выгреба.

5. Расчет перспективных объемов твердых бытовых отходов

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области общее количество бытовых отходов с учетом общественных зданий принимается из расчета 280-300 кг на 1 человека в год. Поскольку проектируемая территория представляет собой сельское поселение, при расчете принимается нижняя граница значений. На первую очередь проектом предлагается уменьшение численности населения до 600 человек, количество образующихся отходов составит 168 т, на расчетный срок численность населения возрастет до 650 человек, количество отходов –до 182 т.

5.1. Перечень инвестиционных проектов. Обоснование мероприятий

по развитию системы утилизации, обезвреживания и захоронения

твердых бытовых отходов,

реализации инвестиционных проектов

Проектом предусматривается на первую очередь организация вывоза ТБО на новый полигон, расположенный в Сланцевском городском поселении на территории золоотвалов ОАО «Завод «Сланцы». Расчетный срок эксплуатации полигона 20 лет. Вместимость полигона с учетом уплотнения отходов и объема изолирующего грунта – 522 тыс. куб. м. Также проектом предлагается организация в п. Черновское пункта сбора и приема вторичного сырья с целью извлечения полезных компонент из состава отходов и вовлечения их во вторичный оборот.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области количество жидких отходов из выгребов принимается из расчета 2000-3500 л на 1 человека в год. С учетом проектного населения количество жидких отходов на первую очередь составит 1,2 млн л, на расчетный срок – 1,3 млн л.

6. Предложения по оказанию мер социальной поддержки населению

Мероприятия на расчетный срок

- Организация производственной площадки вблизи д. Большая Боровня 3-5 классов вредности, а также зон производственно-коммунальных объектов в дд. Монастырёк, Медвежек с размещением производств 4-5 классов опасности.

- Развитие индивидуального жилищного строительства в дд. Монастырёк, Медвежек, Большая Боровня, Черно, Вороново, Тихвинка и в п. при ж/д ст. Ищево, п. Черновское.

- Организация функциональной зоны предназначенной для обслуживания и размещения объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности в д. Медвежек.

- В п. Черновское в зоне делового, общественного и коммерческого назначения территории под рынок, магазины, объекты общественного питания, места придорожного отдыха с организацией гостиницы и тренажерного зала, церковь с часовней.

- В северной части д. Черно проектом предлагается расширение кладбища в направлении автомобильной дороги.

- Строительство объектов инженерной инфраструктуры – реконструкция КОС в д. Монастырёк и строительство трансформаторных подстанций в д. Медвежек и Черно.

- Реконструкция баз охотников и рыболовов, расположенных в существующей рекреационной зоне в д. Романовщина и на территории Черновского лесничества.

- Сохранение уже сложившейся структуры и функционального зонирования прочих населенных пунктов Черновского сельского поселения.

- Организация в деревнях и поселках зоны объектов инженерной инфраструктуры, которая включает территории для размещения канализационной насосной станции, трансформаторных подстанций, ВЛ, вышки связи, тепловых сетей, самотечных коллекторов.

- Генеральным планом предлагается упразднение населенного пункта д. Романовщина в связи с отсутствием в границах населенного пункта жилых зон и проживающего населения.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

- Строительство в зоне делового, общественного и коммерческого назначения в п. Черновское храма с часовней, рынка, объекта общественного питания (кафе), придорожных мест отдыха (гостиница), магазина продовольственных и промышленных товаров;

- Организация зон производственно-коммунальных объектов производственной с размещением производств 4-5 классов вредности в дд. Монастырёк, Медвежек;

- Развитие индивидуального жилищного строительства в дд. Монастырёк, Медвежек и в п. Черновское;

Мероприятия на расчетный срок

- Организация производственной площадки вблизи д. Большая Боровня 3-5 классов вредности, а также зон производственно-коммунальных объектов в дд. Монастырёк, Медвежек с размещением производств 4-5 классов опасности.

- Развитие индивидуального жилищного строительства в дд. Монастырёк, Медвежек, Большая Боровня, Черно, Вороново, Тихвинка и в п. при ж/д ст. Ищево, п. Черновское.

- Организация функциональной зоны предназначенной для обслуживания и размещения объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности в д. Медвежек.

- В п. Черновское в зоне делового, общественного и коммерческого назначения территории под рынок, магазины, объекты общественного питания, места придорожного отдыха с организацией гостиницы и тренажерного зала, церковь с часовней.

- В северной части д. Черно проектом предлагается расширение кладбища в направлении автомобильной дороги.

- Строительство объектов инженерной инфраструктуры – реконструкция КОС в д. Монастырёк и строительство трансформаторных подстанций в д. Медвежек и Черно.

- Реконструкция баз охотников и рыболовов, расположенных в существующей рекреационной зоне в д. Романовщина и на территории Черновского лесничества.

- Сохранение уже сложившейся структуры и функционального зонирования прочих населенных пунктов Черновского сельского поселения.

- Организация в деревнях и поселках зоны объектов инженерной инфраструктуры, которая включает территории для размещения канализационной насосной станции, трансформаторных подстанций, ВЛ, вышки связи, тепловых сетей, самотечных коллекторов.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

- Строительство в зоне делового, общественного и коммерческого назначения в п. Черновское храма с часовней, рынка, объекта общественного питания (кафе), придорожных мест отдыха (гостиница), магазина продовольственных и промышленных товаров;

- Организация зон производственно-коммунальных объектов производственной с размещением производств 4-5 классов вредности в дд. Монастырёк, Медвежек;

- Развитие индивидуального жилищного строительства в дд. Монастырёк, Медвежек и в п. Черновское;

- Организация в деревнях и поселках зоны объектов инженерной инфраструктуры, которая включает территории для размещения канализационной насосной станции, трансформаторных подстанций, ВЛ, вышки связи, тепловых сетей, самотечных коллекторов.

- Генеральным планом предлагается упразднение населенного пункта д. Романовщина в связи с отсутствием в границах населенного пункта жилых зон и проживающего населения.

# Footnotes

В соответствии с процедурой упразднения населенного пункта, предложенной в письме Председателя постоянной комиссии по государственному, административно-территориальному устройству и местному самоуправлению Ю.В. Соколова главе администрации Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района (письмо № 4830-1/12-23-0-3 от 19.10.2012)