УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области

от 29.11.2017 № 147-п

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района

Ленинградской области

2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 29.12. 2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план Черновского сельского поселения; - Постановление администрации Черновского сельского поселения от 15.09.2017 № 85-п «Об утверждении графиков подготовки и утверждения программ комплексного развития Черновского сельского поселения». |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области Адрес: 188579, Ленинградская область, Сланцевский район, д. Монастырек, д. 16а |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
| Цели и задачи Программы | Развитие систем транспортной инфраструктуры на территории поселения в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния на основании решений, предусмотренных генеральным планом Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области; Формирование условий для социально-экономического развития; Повышение безопасности, качества эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность |
| Целевые показатели | Опережающее развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с перспективами развития поселения; Обеспечение соответствия параметров улично-дорожной параметрам дорожного движения; Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования; Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; Обеспеченность парковками (парковочными местами) в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и прогнозируемым уровнем автомобилизации; Повышение уровня безопасности дорожного движения; Снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения |
| Срок и этапы реализации программы | Период реализации Программы с 2018 по 2035 годы. |
| Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | 1. Проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры местного значения в соответствии с генеральным планом поселения и муниципальными программами; 2. Проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования, государственными программами; 3. Развитие транспортной инфраструктуры в целях увеличения эффективности транспортного обслуживания и повышения безопасности дорожного движения; 4. Приведение технического уровня существующих автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств инвестиционных программ, средств бюджета Черновского сельского поселения в рамках реализаций муниципальных программ и генерального плана Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области. Источники финансирования: - бюджет Ленинградской области; - бюджет Сланцевского муниципального района; - бюджет Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области; - внебюджетные источники. Объём требуемых капиталовложений приведен в соответствии с мероприятиями, предусмотренными государственными и муниципальными программами, реализуемыми за счет средств местного, регионального и федерального бюджетов и определяется при принятии бюджета на очередной финансовый год |

ХАРАКТЕРИСТИКА

СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- Анализ положения Ленинградской области в структуре пространственной организации Российской Федерации

Ленинградская область – субъект Российской Федерации, который входит в состав Северо-Западного федерального округа.

Ленинградская область является крупнейшим транспортно-логистическим узлом Северо-Западного федерального округа. На территории Ленинградской области располагаются крупнейшие российские порты Балтии (Приморск, Усть-Луга, Высоцк, Выборг).

Протяженность железных дорог на территории Ленинградской области превышает 2,4 тыс. км, и обеспечивает связь с соседними регионами Российской Федерации и странами Европейского Союза (Финляндия, Эстония).

На территории Ленинградской области проложено свыше 22,5 тыс. км автомобильных дорог, из них пять дорог федерального значения (федеральные трассы «Россия», «Скандинавия», «Кола», «Псков», «Нарва») и 11 основных магистралей регионального значения.

Специфической особенностью Ленинградской области является ее приморское положение и одновременно расположение на развилке двух транспортных направлений – на северо-запад, через Карельский перешеек в направлении Северной Европы и на запад, в страны Восточной, Центральной и Западной Европы.

- Анализ положения муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области в структуре пространственной организации Ленинградской области

Муниципальное образование Черновское сельское поселение входит в состав Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Рассматриваемая территория расположена на севере Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Граница Черновского сельского поселения проходит по

смежеству со следующими муниципальными образованиями:

на юге – с Выскатским сельским поселением;

на западе – со Сланцевским городским поселением;

на востоке – с Большелуцким и Пустомержским сельскими

поселениями Кигисеппского муниципального района;

на севере  – с Эстонской Республикой.

Внешние транспортно-экономические связи Черновского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом.

Характеристика автомобильных дорог общего пользования федерального значения, регионального значения и местного значения муниципального района, проходящих по территории Черновского сельского поселения представлена в нижеследующей таблице 1.

Таблица 1

Характеристика автомобильных дорог в пределах границ Черновского сельского поселения

| Автомобильные дороги | Протяженность, км | Категория | Интенсивность, приведенные единицы в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | из них с твердым покрытием |  |  |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |
| Р-60 Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье | 24,0 | 24,0 | III | 1800 |
| Автомобильные дороги местного значения (на балансе Ленинградской области) |
| Черно – Монастырёк – Черновское | 9,3 | 9,3 | IV | Менее 100 |
| Подъезд к д. Черно | 3,0 | 3,0 | IV | Менее 100 |
| Подъезд к д. Монастырёк | 3,3 | 3,3 | IV | 100-200 |
| Подъезд к д. Большая Боровня | 1,8 | 1,8 | IV | Менее 100 |
| Автомобильные дороги местного значения (на балансе Сланцевского муниципального района) |
| Монастырёк – Романовщина | 6,6 | 1,8 |  |  |
| Подъезд к карьеру «Дубоём» | 5,3 | 5,3 | - | - |
| Подъезды к д. Тихвинка | 0,3 | - | - | - |
| Подъезды к Ищево | 0,3 | - | - | - |
| Подъезд к п. Черновское | 0,8 | - | - | - |
| ИТОГО | 54,7 | 48,5 |  |  |

Протяженность дорог составляет 54,7 км, в т.ч. с твердым покрытием – 48,5 км (89 %). Три населенных пункта – Тихвинка, Ищево, Романовщина не имеют связи с автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием.

Пересечение дорог с водотоками осуществляются с помощью труб и одним мостовым переходом в п. Черновское.

По территории проходят 1 пригородный автобусный маршрут (№ 104 Сланцы – Кингисепп) с заездом в деревни Вороново и Монастырёк, а также 3 междугородных (Сланцы – Санкт-Петербург (№ 851), Санкт-Петербург – Псков (№ 944), Санкт-Петербург – Гдов (№ 969).

Полные затраты времени на сообщение д. Монастырёк с административным центром муниципального района (включая продолжительность подхода к остановкам и ожидания транспорта) находятся в пределах 70 мин.

Автобусное сообщение не имеют следующие населенные пункты: Черно, Большая Боровня, Тихвинка.

Параллельно автомобильной дороге проходит железнодорожная магистраль Гдов – Веймарн, примыкающая в северо-западном направлении к железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Таллин. Линия однопутная, неэлектрифицированная. Грузооборот составляет порядка 1,5 млн т в год. Через поселение проходят и пассажирские поезда по направлениям Санкт-Петербург – Гдов, Гдов – Санкт-Петербург. На территории имеется три платформы – Черновское, Вервенка, Ищево. Ближайшая пассажирская железнодорожная станция располагается в г. Сланцы (25 км юго-западнее п. Черновское).

На пересечении железнодорожных путей на территории поселения располагается два неохраняемых переезда и один охраняемый.

Пункты государственного технического осмотра транспортных средств на территории сельского поселения отсутствуют, ближайшие располагаются в городе Сланцы.

Развитие автомобильных дорог федерального значения обеспечивается комплексом мероприятий по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» Программы и подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)».

Развитие автомобильных дорог регионального значения обеспечивается комплексом мероприятий по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования, предусмотренным схемой территориального планирования Ленинградской области, государственными программами Ленинградской области в сфере развития автомобильных дорог Ленинградской области, концепцией развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области на период до 2020 года.

Развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района обеспечивается комплексом мероприятий по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования, предусмотренным схемой территориального планирования Сланцевского муниципального района Ленинградской области, муниципальными программами Сланцевского муниципального района Ленинградской области в сфере развития автомобильных дорог общего пользования муниципального района.

Формирование сети автомобильных дорог обеспечивается за счет развития автодорожной сети регионального значения и местного значения муниципального района, что обеспечит рост транспортной доступности и повышение качества жизни в населенных пунктах поселения.

Задачи по развитию железнодорожного сообщения решается путем реализации мероприятий подпрограммы «Магистральный железнодорожный транспорт» Программы и подпрограммы «Железнодорожный транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», которые предусматривают увеличение пропускной способности участков железнодорожной сети, формирование направлений железнодорожной сети с обращением поездов повышенного веса и нагрузкой на ось, модернизацию постоянных устройств и сооружений.

- Социально-экономическая характеристика муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Площадь муниципального образования составляет 38643 га (17,3 % от площади муниципального района).

В состав Черновского поселения входят 10 сельских населенных пунктов:

- д. Монастырек;

- п. Черновское;

- д. Медвежек;

- д. Большая Боровня;

- д. Вороново;

- п. при ж/д ст. Ищево;

- д. Черно;

- хутор Вервино;

- д. Тихвинка;

- д. Романовщина

По предварительным данным Всероссийской переписи населения 2010 года  численность населения Черновского сельского поселения составляет 657 человек. В административном центре сельского поселения – д. Монастырёк проживает 151 человек или около 23 % населения всего поселения, в самом крупном населенном пункте поселения - п. Черновское проживает 370 чел. или 56 % населения всего поселения. В связи с близким расположением территории сельского поселения к административному центру муниципального района – г. Сланцы – в летний период почти во всех населенных пунктах отмечается рост численности населения. Общая численность сезонного населения составляет около 170 человек.

Экономика поселения ориентирована на развитие сельского хозяйства и добывающей промышленности. Минерально-сырьевые ресурсы представлены месторождениями цементных известняков, торфа, общераспространенными строительными материалами.

Основные внешние транспортные связи осуществляются по автомобильной дороге регионального значения Р-60 Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье. Параллельно автомобильной дороге проходит железнодорожная магистраль Гдов – Веймарн, примыкающая в северо-западном направлении к железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Таллин.

Основная особенность планировочной структуры Черновского сельского поселения - расположение основных населенных пунктов, в том числе самого крупного поселка Черновское и административного центра д. Монастырёк, и сельских населенных пунктов компактной группой вдоль транспортного коридора, состоящего из автомобильной дороги регионального значения Р-60 «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп» и железнодорожной магистрали «Гдов – Веймарн». Объединяет группу полукольцевая местная автодорога «Черновское – Монастырёк – Черно» и «Монастырёк – Вороново». Ряд населенных пунктов расположились к востоку и к западу от основной группы вдоль региональной автодороги на некотором удалении, д. Большая Боровня, п. при ж/д ст. Ищево, д. Тихвинка, хутор Вервино.

Экономическая специализация поселения носит аграрный характер. На территории поселения расположено одно сельскохозяйственное предприятие – ЗАО «Родина», которое имеет 3 двора с суммарным поголовьем 510 голов. Крупных производственных объектов на территории поселения нет. Производственные площадки на территории поселения имеет ООО «Цемент» ведет разработку месторождения цементных известняков «Дубоём».

Таблица 2

Перечень предприятий, расположенных на территории Черновского сельского поселения

| Наименование предприятия | Основной вид деятельности | Местоположение | Численность занятых, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Родина» | Сельское хозяйство | д. Монастырёк | 7 |
| ООО «ГимПико» | Торговля | п. Черновское, ул. Шоссейная, 1 | 4 |
| МУП «Черновское-Водоканал» | содержание и эксплуатация имущества инженерно-технического обеспечения в сфере водоснабжения и водоотведения | п. Черновское | 1 |

На территории поселения учреждения и предприятия обслуживания населения расположены в п. Черновское и д. Монастырёк. Город Сланцы выполняет функции центра социального и культурно-бытового обслуживания населения Черновского сельского поселения, здесь представлен более полный перечень учреждений обслуживания, учреждения обслуживания эпизодического использования.

Перечень учреждений и предприятий обслуживания населения, расположенных на территории поселения, представлен в таблице 3.

Таблица 3

Перечень учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование учреждения | Адрес | Ед. измерения | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная | Фактическая |
| Учреждения образования |
| МДОУ «Черновская начальная школа-детский сад» | п. Черновское, ул. Ленина, 17а | мест | 50 | 13 дошко льников 11 школьни ков |
| Учреждения здравоохранения |
| ФАП | п. Черновское, ул. Шоссейная, 2 | посещ. в смену | 16 |
| Учреждения культуры |
| Дом культуры п. Черновское | п. Черновское, ул. Шоссейная, 4 | мест | 170 |
| Библиотека | п. Черновское, ул. Шоссейная, 4 | тыс. томов | 7,1 |
| Спортивные сооружения |
| Открытая спортивная площадка (футбольное поле и волейбольная площадка) | п. Черновское | тыс. кв. м | 6,0 |
| Предприятия торговли |
| Магазин ИП Павлов | п. Черновское | кв. м торг. площ. | 100 |
| Павильон ИП Цыгульский | д. Монастырёк |  | 15 |
| Торговый ларь ИП Харитонова | д. Монастырек |  | 15 |
| Объекты размещения |
| База отдыха | д. Монастырёк, 5 | мест | 15 |
| База охотников и рыболовов | Кривая Лука | мест | 20 |
| База охотников и рыболовов | д. Романовщина | мест | 20 |
| Прочие объекты обслуживания |
| Здание администрации МО | д. Монастырёк, 16 а | Количество служащих | 9 |

Услуги здравоохранения населению муниципального образования, кроме ФАП, оказывает центральная районная больница г. Сланцы.

В сельском поселении находится одно действующее кладбище в д. Черно размером 0,6 га.

Таблица 4

Обеспеченность населения мощностью учреждений обслуживания в сравнении с нормативными показателями

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. измерения | Емкость всего/на 1000 чел. | Рекомендуемые нормативы | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Учреждения образования по СП 42.13330.2011 |
| Дошкольные учреждения | мест | 10 | 85 % от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно (43) | 23 |
| Школы | мест | 40 | 100 % охват детей школьного возраста неполным средним образованием и 75 % охват детей в старших классах (87) | 46 |
| Учреждения здравоохранения (филиалы) по «Социальным нормативам и нормам», одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р; в скобках – по «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 г.» |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ. в смену | 30/46 | 18,15 на тыс. жителей (9,7 посещ. на чел. в год или 20,1 посещ. в смену на тыс. жите) | 253 (229) |
| Учреждения культуры культурно-досуговые учреждения – по «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», библиотеки – по СНиП 2.07.01-89*. |
| Клубы, дома культуры | место | 170/259 | Для групп населенных пунктов людностью от 500 до 1 тыс. жителей наличие 150-200 зрительских мест на 1 тыс. населения | 157 |
| Библиотеки | тыс. экз. | 7,1/10,8 | 7,5 тыс. ед. хранения на тыс. чел. | 144 |
| Спортивные объекты по «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» |
| Плоскостные сооружения | га | 0,6/0,9 | 0,2 на тыс. жителей | 450 |
| Предприятия торговли по СП 42.13330.2011, в скобках - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.10 г. № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов» разработаны и утверждены приказом Комитета от 20.12.10 № 20 нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области |
| Магазины | кв. м торг. площ. | 115/175 | 300 (486,6) на тыс. чел. | 58 (36) |
| Прочие объекты |
| Кладбища традиционного захоронения | резерв, га | 0,1/0,15 | 0,24 га на тыс. жителей | 63 |

Градостроительная концепция проекта генерального плана Черновского сельского поселения основана на стратегической цели территориального планирования – улучшение качества жизни путем создания комфортной среды обитания.

Главными факторами, определяющими проектную планировочную структуру поселения, являются:

внешние транспортные связи;

ландшафтная структура территории;

особо охраняемые природные территории;

зоны с особыми условиями использования территорий, планировочные ограничения.

Основным предложением для развития сельского поселения, является предложение по организации крупной производственной площадки в районе д. Большая Боровня у подъездной дороги к деревне. Здесь планируется расположить производственные предприятия 3-5 класса вредности. Важным условием, позволяющим с уверенностью говорить о высокой степени надежности реализации здесь этого предложения, является то что, она планируется на землях промышленности и удобное расположение у региональной автомобильной автодороги. Дополнительно для развития производственной деятельности определены зоны производственно-коммунальных объектов в д. Монастырёк, д. Медвежек.

Проектом генерального плана для нового жилищного строительства предусматривается территориальное развитие ряда населенных пунктов, а именно поселка Черновское, поселка при железнодорожной станции Ищево, деревень Монастырёк, Медвежек, Большая Боровня, Черно, в которых проектом предусматриваются площадки для индивидуального жилищного строительства.

Предлагается развивать основной обслуживающий центр Черновского сельского поселения - п. Черновское. Здесь запланированы новые зоны делового, общественного и коммерческого назначения, которые включают территории под крестьянско-фермерский рынок, магазины, объекты общественного питания, места придорожного отдыха с организацией гостиницы и тренажерного зала. На участке неподалеку от здания дома культуры запланирована церковь.

Зоны объектов транспортной инфраструктуры, примыкающих к трассе Р-60 Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп предусмотрены в п. Черновское. Неподалеку запланирована территория для размещения пожарного депо в составе зоны производственно-коммунальных объектов. Предлагается на свободных от строений территориях у северо-восточной границы поселка организация жилой застройки с включением ее в зону индивидуальной жилой застройки.

В центральной части д. Монастырёк предлагается размещение зоны делового, общественного и коммерческого назначения с размещением объектов торговли. Предлагается на свободных от строений территориях организация жилой застройки с включением их в зону индивидуальной жилой застройки.

В центральной части д. Монастырёк предлагается размещение зоны делового, общественного и коммерческого назначения с размещением объектов торговли. Предлагается на свободных от строений территориях организация жилой застройки с включением их в зону индивидуальной жилой застройки. Участок у западной границы д.  Монастырёк вдоль автомобильной дороги в направлении на д. Черно и участок территории у объекта сельскохозяйственного производства к северу деревни, предлагаемый к включению в границы деревни, запланированы для включения в зоны производственно-коммунальных объектов. Планируется реконструировать участок территории бывшей бани для организации на ней зоны производственно-коммунальных объектов.

На соседних с деревней территориях планируется расширение территории для реконструкции КОС с включением их в зону объектов инженерной инфраструктуры.

В д. Вороново проектом предлагается на свободных от строений территориях жилая застройка с включением ее в зону индивидуальной жилой застройки. Здесь планируется организация пожарного водоема неподалеку от моста.

В д. Медвежек проектом предлагается организация функциональной зоны предназначенной для обслуживания и размещения объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности в д. Медвежек. В южной части деревни запланирована зона производственно-коммунальных объектов, которая может включать также объекты по обслуживания автомобильного транспорта. В деревни выделена также зона индивидуальной жилой застройки на свободных от застройки территориях. В деревне планируется выделить территорию для строительства трансформаторной подстанции и включить их в зону объектов инженерной инфраструктуры.

В д. Большая Боровня предлагается на свободных от строений территориях жилая застройка с включением ее в зону индивидуальной жилой застройки. Здесь планируется организация пожарного водоема неподалеку от моста.

В д. Черно предлагается расширение территорий кладбища в направлении автомобильной дороги и включению их в соответствующую зону. Это мероприятие позволит увеличить территорию кладбища и благоустроить ее путем организации площадки для парковки, площадки для мусорных контейнеров. В северной части деревни, по обе стороны от автомобильной дороги определены территории свободные от строений под жилую застройку, которые планируется включить в зону индивидуальной жилой застройки. В деревне планируется выделить территорию для строительства трансформаторной подстанции и включить их в зону объектов инженерной инфраструктуры.

В поселке при железнодорожной станции Ищево, хуторе Вервино, д. Тихвинка предлагается на территориях свободных от строений несколько участков под жилую застройку с включением их в зону индивидуальной жилой застройки.

В д. Романовщина планируется развитие сложившихся территорий, реконструкция баз охотников и рыболовов в границах деревни в зоне объектов рекреационного назначения.

В д. Романовщина отсутствуют жилые зоны и проживающее население, населенный пункт значительно удален от остальной территории поселения и имеет плохое транспортное сообщение с другими населенными пунктам поселения, имеет незначительную по площади территорию, на которой уже расположена база рыбаков и охотников. Территория данного населенного пункта является неблагоприятной для градостроительного освоения по инженерно-строительным условиям. В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о нецелесообразности сохранения и развития данного населенного пункта. Совет депутатов муниципального образования Черновское сельское поселение принял решение от 30.08.2012 № 189 об упразднении населенного пункта д. Романовщина. Решение в части упразднения населенного пункта д. Романовщина приобретают юридическую силу после вступления в действие областного закона об упразднении д. Романовщина.

Функциональное зонирование территории устанавливает рамочные условия использования территории населенных пунктов, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации.

Разработанное в проекте генерального плана функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику, сложившиеся особенности использования земель населенных пунктов, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Проектом генерального плана на территории Черновского сельского поселения выделены следующие функциональные зоны:

жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зона застройки малоэтажными и блокированными жилыми домами; зона застройки индивидуальными жилыми домами;

общественно-деловые зоны – зона делового, общественного и коммерческого назначения (в т.ч. административно – деловые объекты, учреждения культуры, искусства, дополнительного образования детей, молодежной политики, объекты торговли, бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительные комплексы и др.); зона объектов образования; зона детских дошкольных учреждений; зона объектов здравоохранения; зона объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

рекреационные зоны – зона парков, скверов, бульваров; зона объектов рекреации и туризма; зона лесов; зона пляжей;

производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – зона производственных объектов; зона коммунально-складских объектов; зона объектов железнодорожного транспорта; зона прочих объектов транспортной инфраструктуры; зоны объектов инженерной инфраструктуры;

зоны сельскохозяйственного использования – зона сельскохозяйственного использования; зона объектов сельскохозяйственного использования; зона дачных некоммерческих товариществ; зона садовых некоммерческих товариществ; зона огородов;

зоны специального назначения – зона кладбищ; зона озеленения специального назначения.

зоны размещения военных объектов

Главной задачей проекта генерального плана поселения является обеспечение бесперебойного и круглогодичного сообщения населенных пунктов между собой и на связях с соседними муниципальными образованиями по автодорогам с твердым покрытием.

Проектные предложения выработаны на основе оценки современного состояния транспортной инфраструктуры. Проведенный анализ показал, что проектируемая территория в своем развитии вполне может ориентироваться на сложившуюся систему основных транспортных коммуникаций при условии выполнения ниже описанных мероприятий.

- Характеристика сети дорог поселения

Структура улично-дорожной сети населенных пунктов Черновского сельского поселения основана на транзитных направлениях, формируемых автомобильными дорогами общего пользования регионального значения и местного значения муниципального района, непосредственно к которым примыкают автомобильные дороги общего пользования местного значения поселения.

Общая протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах Черновского сельского поселения составляет 12,84 км, из них около 100 % с твердым покрытием. В таблице  приведены перечень и характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Таблица 5

| № | Наименование автодороги | Местоположение автодороги | Дорожное покрытие (одежда), км | Протяженность км | Идентификационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальтовое | щебеночное | грунтовое |  |  |
| 1. | Вервино | хутор Вервино, (от региональной автодороги Р-60 до дома № 3) |  | 0,3 |  | 0,3 | 41-242-840 ОП МП 001 |
| 2. | Ленина | п. Черновское, ул. Ленина (от региональной автодороги Р-60 по ул. Ленина до северо-западной границы населенного пункта) | 0,58 | 0,27 |  | 0,85 | 41-242-840 ОП МП 002 |
| 3. | Речная | п. Черновское, ул. Речная (от региональной автодороги Р-60 до дома № 24 по ул. Речная) | 0,56 | 0,1 |  | 0,66 | 41-242-840 ОП МП 003 |
| 4. | Заречная | п. Черновское, (от перекрестка ул. Речной с ул. Поселковой по мосту через р. Щучка до д. 1б по ул. Речная) |  | 0,4 |  | 0,4 | 41-242-840 ОП МП 004 |
| 5. | Поселковая | п. Черновское, ул. Поселковая (от перекрестка ул. Поселковой с ул. Ленина до перекрестка ул. Поселковой с ул. Речной) | 0,36 |  |  | 0,36 | 41-242-840 ОП МП 005 |
| 6. | Кузнечная | п. Черновское, ул. Кузнечная (от перекрестка ул. Кузнечной с ул. Ленина до перекрестка ул. Кузнечной с ул. Речной) |  | 0,3 |  | 0,3 | 41-242-840 ОП МП 006 |
| 7. | Зеленая | п. Черновское, ул. Зеленая (от перекрестка ул. Зеленой с ул. Ленина до перекрестков ул. Зеленой с ул. Речной и ул. Кузнечной) |  | 0,29 |  | 0,29 | 41-242-840 ОП МП 007 |
| 8. | Тихая | п. Черновское, пер. Тихий (от перекрестка пер. Тихий с ул. Речной и ул. Кузнечной до перекрестка с ул. Ленина и ул. Кузнечной |  | 0,6 |  | 0,6 | 41-242-840 ОП МП 008 |
| 9. | Новая | п. Черновское, ул. Новая (от перекрестка ул. Новой с ул. Ленина до уч. № 4) |  | 0,4 |  | 0,4 | 41-242-840 ОП МП 009 |
| 10. | Лесная | п. Черновское, ул. Лесная (от дома № 1 по ул. Лесной до перекрестка ул. Лесной с ул. Речной) |  | 0,1 |  | 0,1 | 41-242-840 ОП МП 010 |
| 11. | Школьная | п. Черновское, ул. Школьная (от перекрестка ул. Школьной с автодорогой Р-60 до домов № 2 и № 3) |  | 0,5 |  | 0,5 | 41-242-840 ОП МП 011 |
| 12. | Котельная | д. Монастырек, (от д. 28 до здания производственного назначения) |  | 0,19 |  | 0,19 | 41-242-840 ОП МП 012 |
| 13. | Скважинная | д. Монастырек, (от дома № 22 до здания производственного назначения) |  | 0,4 |  | 0,4 | 41-242-840 ОП МП 013 |
| 14. | Дворовая 1-2 | д. Монастырек, (подъезд к многоквартирным домам № 1 и № 2) |  | 0,16 |  | 0,16 | 41-242-840 ОП МП 014 |
| 15. | Дворовая 3 | д. Монастырек, (подъезд к многоквартирному дому № 3) | 0,15 |  |  | 0,15 | 41-242-840 ОП МП 015 |
| 16. | Полевая | д. Монастырек, (автодорога пересекающая центральную автодорогу у дома № 11 от северной границы населенного пункта до южной границы населенного пункта) |  | 0,35 |  | 0,35 | 41-242-840 ОП МП 016 |
| 17. | Вороново | д. Вороново (через весь населенный пункт от юго-западной границы населенного пункта до северо-восточной границы населенного пункта) |  | 1,2 |  | 1,2 | 41-242-840 ОП МП 017 |
| 18. | Центральная -Медвежек | д. Медвежек (от автодороги Р-60 до дома № 17б) |  | 0,88 |  | 0,88 | 41-242-840 ОП МП 018 |
| 19. | Верхняя -Медвежек | д. Медвежек (от дома № 19 до дома № 33) |  | 0,32 |  | 0,32 | 41-242-840 ОП МП 019 |
| 20. | Поперечная -Медвежек | д. Медвежек (от перекрестка с автодорогой Верхней у дома № 25 до северо-восточной границы населенного пункта) |  | 0,4 |  | 0,4 | 41-242-840 ОП МП 020 |
| 21. | Еловая | д. Черно (от дома № 5 до дома № 9) |  | 0,72 |  | 0,72 | 41-242-840 ОП МП 021 |
| 22. | Колодезная | д. Черно (от перекрестка с центральной автодорогой до юго-западной границы населенного пункта) |  | 0,4 |  | 0,4 | 41-242-840 ОП МП 022 |
| 23. | Конечная | д. Черно (от перекрестка с центральной автодорогой до кладбища) |  | 0,1 |  | 0,1 | 41-242-840 ОП МП 023 |
| 24. | Центральная-Боровня | д. Большая Боровня (от южной границы населенного пункта через весь населенный пункт до северо-западной границы населенного пункта) |  | 0,8 |  | 0,8 | 41-242-840 ОП МП 024 |
| 25. | Верхняя-Боровня | д. Большая Боровня (от дома № 23 до юго-западной границы населенного пункта) |  | 0,82 |  | 0,82 | 41-242-840 ОП МП 025 |
| 26. | Нижняя-Боровня | д. Большая Боровня (от дома № 4 до пересечения с автодорогой Центральная-Боровня) |  | 0,15 |  | 0,15 | 41-242-840 ОП МП 026 |
| 27. | Тихвинка-Большая | д. Тихвинка (от пересечения с северной границей населенного пункта до пересечения с южной границей населенного пункта) |  | 0,34 |  | 0,34 | 41-242-840 ОП МП 027 |
| 28. | Тихвинка-Малая | д. Тихвинка (от северо-западной границы населенного пункта до юго-западной границы населенного пункта) |  | 0,1 |  | 0,1 | 41-242-840 ОП МП 028 |
| 29. | Ищево-1 | ст. Ищево (от региональной автодороги Р-60 до дома № 2) |  | 0,34 |  | 0,34 | 41-242-840 ОП МП 029 |
| 30. | Ищево-2 | ст. Ищево (от северо-западной границы населенного пункта до дома № 6) |  | 0,1 |  | 0,1 | 41-242-840 ОП МП 030 |
| 31. | Ищево-3 | ст. Ищево (от региональной автодороги Р-60 до участка № 9) |  | 0,16 |  | 0,16 | 41-242-840 ОП МП 031 |
|  | Итого |  | 1,65 | 11,19 | - | 12,84 |  |

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, юридические и физические лица, в ведении которых находятся автомобильные дороги, принимают меры к обустройству этих дорог предусмотренными объектами сервиса в соответствии с нормами проектирования, планами строительства и генеральными схемами размещения указанных объектов, организуют их работу в целях максимального удовлетворения потребностей участников дорожного движения и обеспечения их безопасности, представляют информацию участникам дорожного движения о наличии таких объектов и расположении ближайших медицинских организаций, организаций связи, а равно информацию о безопасных условиях движения на соответствующих участках дорог.

Оценка качества содержания дорог выполняется исходя из соответствия полноты и качества выполненных работ требованиям муниципальных контрактов, проектной документации, сметных расчетов и технических регламентов.

Ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяется актами контрольных осмотров либо обследований дорог, проводимых с участием соответствующих органов исполнительной власти.

Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог.

Ответственность за соблюдение требований технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, обеспечения сохранности автомобильных дорог на подрядные организации, выполняющие работы по содержанию автомобильных дорог, в рамках их ответственности по муниципальным контрактам.

Соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», проезжая часть дорог и улиц, покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, посадочных площадок, остановочных пунктов, а также поверхность разделительных полос, обочин и откосов земляного полотна должны быть чистыми, без посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству. Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью, и т.д. и т.п. Для того чтобы обеспечить все установленные государственным стандартом требования, необходимо осуществление комплекса работ по содержанию автомобильных дорог. Решаемые при содержании основные задачи носят сезонный характер и обеспечивают:

- в зимний период - максимальную очистку насыпи от снежных отложений, удаление наледных образований, устройство в снежных отложениях в резервах траншей для отвода талых вод;

- в весенний период - недопущение переувлажнения грунтов земляного полотна талыми и грунтовыми водами;

- в летний период - выполнение работ по уходу за конструктивными элементами земляного полотна (обочины, откосы, водоотвод и др.), устранению мелких деформаций и разрушений;

- в осенний период - проведение работ по защите грунтов земляного полотна от избыточного увлажнения.

При содержании дороги регулярно очищают от посторонних предметов, мусора, порубочных остатков древесно-кустарниковой растительности полосу отвода, разделительную полосу, откосы, обочины, элементы системы водоотвода, выполняют профилировку летних тракторных путей, грунтовых объездов в местах производства ремонтных работ, ликвидируют съезды в неустановленных местах с одновременным восстановлением системы водоотвода. Участки дорог, проходящих в горной местности, на которых отмечены камнепады, осыпи, обвалы, должны систематически очищаться от камней, поверхности осыпей в нижней части должны обрабатываться связующими материалами, покрываться (с закреплением) металлическими сетками. Такие участки должны быть оборудованы знаками, предупреждающими водителей об опасности, необходимости максимального снижения уровня шума. На обочинах выполняют работы по поддержанию ровности ее поверхности, обеспечению поперечного уклона к бровке земляного полотна для надежного и быстрого стока дождевых и талых вод и т.д. (п. п. 3.4.4 - 3.4.6 Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, утвержденных письмом Минтранса РФ от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис).

Организация движения на лесных дорогах должно осуществляться в соответствии с «СП 288.1325800.2016 (Свод правил. Дороги лесные. Правила проектирования и строительства)», утвержденным приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 952/пр.

Целью организации движения на лесных дорогах является обеспечение выполнения планов перевозки грузов и бесперебойной работы объектов лесной инфраструктуры.

Основой организации движения на дороге является суточный график движения транспортных средств, осуществляющих перевозку людей, лесных и технических грузов.

График движения транспортных средств должен обеспечить:

- выполнение плановых заданий по вывозке леса, своевременную перевозку людей, технических и дорожно-строительных материалов;

- согласованность работы объектов лесной и дорожной инфраструктуры;

- беспрепятственный проезд людей и техники к местам тушения лесных пожаров;

- безопасность движения автомобильного транспорта;

- выполнение установленного режима работы объектов лесной и дорожной инфраструктуры и водителей транспортных средств.

График движения утверждается руководителем предприятия.

Лесные дороги являются автомобильными дорогами необщего пользования, основным видом транспорта на которых являются специализированные лесовозные автопоезда, перевозящие крупногабаритные и тяжеловесные грузы.

Обеспечение безопасности движения транспортных средств на лесных дорогах осуществляется юридическим лицом, осуществляющим перевозки автомобильным транспортом, с учетом особенностей перевозок и в пределах действующего законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения и могут устанавливать специальные правила и предъявлять к водителям транспортных средств дополнительные требования для обеспечения безопасности дорожного движения.

Владелец лесной дороги должен ограничить доступ на дорогу автомобильного транспорта лиц, не участвующих в обслуживании объектов лесной инфраструктуры, в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Мероприятия по организации дорожного движения

Мероприятия по организации дорожного движения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) в границах населенных пунктов, осуществляются в целях повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности дорог федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, являющимися собственниками или иными владельцами автомобильных дорог. Парковки (парковочные места) в границах населенных пунктов создаются и используются в порядке, установленном Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Разработка и проведение указанных мероприятий осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации на основе проектов, схем и иной документации, утверждаемых в установленном порядке.

- Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами) (при наличии)

Например,

Состав парка транспортных средств Черновского сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2011-2018 годы отмечается рост транспортных средств и уровня автомобилизации населения.

Хранение транспортных средств на территориях, где преобладают объекты индивидуальной жилой застройки, осуществляется на придомовых территориях. На территории жилых кварталов автотранспортные средства располагаются как на специально оборудованных парковочных площадках, так и во внутридворовых проездах.

Парковочные места (или оборудованные площадки) имеются у всех объектов социальной инфраструктуры, у административных зданий хозяйствующих организаций и объектов коммунально-бытового назначения.

- Характеристика работы транспортных средств общего пользования

По территории проходят 1 пригородный автобусный маршрут (№ 104 Сланцы – Кингисепп) с заездом в деревни Вороново и Монастырёк, а также 3 междугородных (Сланцы – Санкт-Петербург (№ 851), Санкт-Петербург – Псков (№ 944), Санкт-Петербург – Гдов (№ 969).

Полные затраты времени на сообщение д. Монастырёк с административным центром муниципального района (включая продолжительность подхода к остановкам и ожидания транспорта) находятся в пределах 70 мин.

Автобусное сообщение не имеют следующие населенные пункты: Черно, Большая Боровня, Тихвинка.

Параллельно автомобильной дороге проходит железнодорожная магистраль Гдов – Веймарн, примыкающая в северо-западном направлении к железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Таллин. Линия однопутная, неэлектрифицированная. Грузооборот составляет порядка 1,5 млн т в год. Через поселение проходят и пассажирские поезда по направлениям Санкт-Петербург – Гдов, Гдов – Санкт-Петербург. На территории имеется три платформы – Черновское, Вервенка, Ищево. Ближайшая пассажирская железнодорожная станция располагается в г. Сланцы (25 км юго-западнее п. Черновское).

На пересечении железнодорожных путей на территории поселения располагается два неохраняемых переезда и один охраняемый.

Пункты государственного технического осмотра транспортных средств на территории сельского поселения отсутствуют, ближайшие располагаются в городе Сланцы.

- Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

На территории Черновского сельского поселения организация пешеходного движения представлена в виде комплексного благоустройства территории и транспортной инфраструктуры на территории п. Черновское по ул. Шоссейная. На территориях частного сектора (территории индивидуальной жилой застройки) выделенная пешеходная инфраструктура отсутствует. Для передвижения используется проезжая часть или обочины.

На территории Черновского сельского  поселения выделенная велосипедная инфраструктура отсутствует. Движение велосипедов осуществляется по проезжей части или обочинам. Использование велосипедного транспорта носит рекреационный или туристический характер и не используется в качестве основного способа корреспонденции.

- Анализ уровня безопасности дорожного движения

Повышение безопасности дорожного движения на территории поселения рассматривается в качестве первоочередной задачи, и направлено на снижение темпов роста аварийности относительно темпов увеличения личного автомобильного парка населения, снижение тяжести дорожно-транспортных происшествий и количества погибших на дорогах.

Данные приоритеты приняты в соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.05.2005 № 45, муниципальной программой Устойчивое развитие территории муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

В качестве основных целей повышения безопасности дорожного движения на территории поселения приняты:

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;

- обеспечение экологической безопасности дорожного движения.

Условием достижения заявленных целей является решение следующих задач:

- создание комплексной системы профилактики и информационной работы с населением, направленной на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- обеспечение вовлечения в профилактическую работу общественных организаций, поддержка детских и молодежных организаций и объединений, реализующих социальные проекты в сфере воспитания;

- модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, направленная на максимальный охват детей и создание условий обучения навыкам безопасного поведения участников дорожного движения на основе современных методов, технологий и оборудования;

- создание образовательной среды, обеспечивающей повышение качества подготовки кандидатов в водители транспортных средств и их готовности к участию в дорожном движении;

- повышение уровня соблюдения норм и правил в сфере дорожного движения за счет эффективной организации контрольно-надзорной деятельности, внедрения новых форм и методов надзора, широкого применения современных автоматических систем и средств, оптимизации нормативного правового регулирования;

- устранение наиболее опасных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (ДТП), предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных средств, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств (светофоров и пр.) и автоматизированных систем управления движением, строительство искусственных дорожных неровностей;

- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП и повышение эффективности их деятельности по оказанию первой помощи, а также медицинской помощи пострадавшим.

Ожидаемые конечные результаты реализации областной целевой программы:

1) снижение тяжести последствий ДТП;

2) снижение количества ДТП, в том числе:

- снижение ДТП, совершенных по вине водителей транспортных средств;

- снижение количества ДТП с участием пешеходов;

- снижение количества ДТП, совершенных в результате несоответствующих дорожных условий;

3) снижение детского дорожно-транспортного травматизма;

4) улучшение экологической обстановки.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О Безопасности дорожного движения» (в ред. от 26.07.2017) полномочия в области обеспечения безопасности дорожного движения на территориях сельских поселений отнесено к полномочиям муниципального района.

К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области обеспечения безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района при осуществлении дорожной деятельности, включая:

принятие решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района.

ежегодное (до 1 июля года, следующего за отчетным) утверждение перечней аварийно-опасных участков дорог и разработка первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий.

- Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В соответствии Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 25 июня 2012 г.) придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги.

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ, проектом «Порядка установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги в размере 75 м – для автомобильных дорог I и II категорий, 50 м для автомобильных дорог III и IV категорий, 25 м для автомобильных дорог V категории.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризуется концентрациями основных вредных веществ, которые создаются на рассматриваемой территории при движении автотранспорта.

Таблица 6

Характеристика источников загрязнения

атмосферного воздуха

| Источник загрязнения атмосферного воздуха | Перечень загрязняющих веществ | Источник информации о качественных характеристиках выбросов загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт | - оксиды азота; - углерод (сажа); - сера диоксид (ангидрид сернистый); - углерод оксид; - углеводороды; - бензин (нефтяной, малосернистый); - керосин. | Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998. |
| Железнодорожный транспорт | - оксиды азота; - углерод оксид; - углерод (сажа). | Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта (расчетным методом). М., 1992. |

10. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения и оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Развитие транспортной инфраструктуры поселения принимается в соответствии:

- схемой территориального планирования Ленинградской области утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460 (с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Ленинградской области № 415 от 29.10.2015, № 490 от 21.12.2015 и № 39 от 01.03.2017) в части развития автомобильных дорог общего пользования регионального значения;

- схемой территориального планирования Сланцевского муниципального района Ленинградской области;

- генеральным планом Черновского сельского поселения, утвержденным решением совета депутатов Черновского сельского поселения от 26.06.2013 № 225.

Функционирование и развитие транспортной инфраструктуры поселения должно осуществятся в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090 (ред. от 21.01.2016) «О правилах дорожного движения».

11. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА,

ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В период реализации Программы в соответствии с генеральным планом Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области предполагается создание комфортных условий для проживания граждан, формирование территорий для размещения жилой застройки и создание новых  мест приложения труда.

В качестве основных технико-экономических показателей развития поселения, принимаем показатели социально-экономического развития поселения, отраженные в генеральном плане Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

Таблица 7

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние (на 1.01. 2011 г.) | I очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территории 1.1 Общая площадь земель в границе муниципального образования – всего, в т.ч.: | га | 38643 | 38643 | 38643 |
| Земли сельскохозяйственного назначения |  | 1633,9 | 1630,5 | 1630,5 |
| Общая площадь земель в границах населенных пунктов в т. ч.: | га | 320,9 | 324,3 | 324,3 |
| деревня Большая Боровня | га | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| хутор Вервино | га | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| деревня Вороново | га | 33 | 33 | 33 |
| поселок при железнодорожной станции Ищево | га | 16 | 16 | 16 |
| деревня Медвежек | га | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| деревня Монастырёк | га | 78,3 | 81,4 | 81,4 |
| деревня Романовщина | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| деревня Тихвинка | га | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| деревня Черно | га | 38,5 | 38,8 | 38,8 |
| поселок Черновское | га | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| Земли лесного фонда | га | 32250 | 32250 | 32250 |
| Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения | га | 121,2 | 121,2 | 121,2 |
| Земли запаса | га | 250 | 250 | 250 |
| Земли водного фонда | га | 4067 | 4067 | 4067 |
| 1.2. Функциональное зонирование в границах населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1.2.1. Деревня Большая Боровня | га | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| Жилые зоны – всего из них: | га | 8,3 | 8,3 | 15,0 |
| застройки индивидуальными жилыми домами | га | 8,3 | 8,3 | 15,0 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – всего из них | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| производственные IV-V класса опасности |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Зоны сельскохозяйственного использования – всего из них: | га | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| пашен, сенокосов, пастбищ | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| огородов | га | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Рекреационные зоны – всего из них: |  | 4,7 | 4,7 | 4,3 |
| лесов | га | 4,7 | 4,7 | 4,3 |
| Зоны специального назначения – всего из них: |  | 13,2 | 13,2 | 7,0 |
| озеленения специального назначения | га | 13,2 | 13,2 | 7,0 |
| Водоемы | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2.2. Хутор Вервино | га | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Жилые зоны – всего из них: | га | 1,0 | 1,0 | 3,2 |
| застройки малоэтажными и блокированными жилыми домами | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| застройки индивидуальными жилыми домами | га | 0,8 | 0,8 | 3,0 |
| Зоны сельскохозяйственного использования – всего из них: | га | 0,2 | 0,2 | 0 |
| огородов | га | 0,2 | 0,2 | 0 |
| Рекреационные зоны – всего из них: | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| лесов | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Зоны специального назначения – всего из них: | га | 3,2 | 3,2 | 1,1 |
| озеленения специального назначения | га | 3,1 | 3,1 | 1,1 |
| Водоемы | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.2.3. Деревня Вороново | га | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Жилые зоны – всего из них: | га | 7,0 | 7,0 | 23,8 |
| застройки индивидуальными жилыми домами | га | 7,0 | 7,0 | 23,8 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – всего из них: | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| производственные IV-V класса опасности | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Зоны сельскохозяйственного использования – всего из них: | га | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| огородов | га | 0,1 | 0,1 | 0 |
| объектов сельскохозяйственного использования | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Рекреационные зоны – всего из них: | га | 2,6 | 2,6 | 1,7 |
| лесов | га | 2,6 | 2,6 | 1,7 |
| Зоны специального назначения – всего из них: |  | 22,4 | 22,4 | 6,5 |
| озеленения специального назначения | га | 22,3 | 22,3 | 6,5 |
| Водоемы | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.2.4. Поселок при железнодорожной станции Ищево | га | 16 | 16 | 16 |
| Жилые зоны – всего из них: | га | 7,3 | 7,3 | 8,3 |
| застройки индивидуальными жилыми домами | га | 7,3 | 7,3 | 8,3 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – всего из них: | га | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| производственные IV-V класса опасности | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Зоны сельскохозяйственного использования – всего из них: | га | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
| огородов | га | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
| Рекреационные зоны – всего из них: | га | 4,7 | 4,7 | 4,5 |
| лесов | га | 4,7 | 4,7 | 4,5 |
| Зоны специального назначения – всего из них: |  | 1,4 | 1,4 | 0,9 |
| озеленения специального назначения | га | 1,4 | 1,4 | 0,9 |
| Водоемы | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.2.5. Деревня Медвежек | га | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| Жилые зоны – всего из них: | га | 15,4 | 15,4 | 21,0 |
| застройки индивидуальными жилыми домами | га | 15,4 | 15,4 | 21,0 |
| Общественно – деловые зоны – всего из них: | га | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| размещения объектов обслуживания | га | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – всего из них: | га | 0,6 | 0,6 | 4,9 |
| производственные IV-V класса опасности | га | 0 | 0 | 4,3 |
| объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Зоны сельскохозяйственного использования – всего из них: | га | 8,8 | 8,8 | 5,6 |
| пашен, сенокосов, пастбищ | га | 5,2 | 5,2 | 4,2 |
| огородов | га | 3,6 | 3,6 | 1,4 |
| Рекреационные зоны – всего из них: | га | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| лесов | га | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Зоны специального назначения – всего из них: | га | 10,6 | 10,6 | 3,8 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 10,6 | 10,6 | 3,8 |
| Водоемы | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1.2.6. Деревня Монастырёк | га | 78,3 | 81,4 | 81,4 |
| Жилые зоны – всего из них: | га | 22,9 | 25,9 | 40,6 |
| застройки малоэтажными и блокированными жилыми домами | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| застройки индивидуальными жилыми домами | га | 21,4 | 24,4 | 39,2 |
| Общественно – деловые зоны – всего из них: | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| размещения объектов обслуживания | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – всего из них: | га | 1,5 | 1,5 | 6,1 |
| производственные IV-V класса опасности | га | 0,9 | 0,9 | 5,5 |
| объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Зоны сельскохозяйственного использования – всего из них: | га | 14,7 | 17,8 | 19,8 |
| дачных некоммерческих товариществ | га | 0 | 0 | 5,5 |
| пашен, сенокосов, пастбищ | га | 4,7 | 4,7 | 3,9 |
| огородов | га | 9,8 | 9,8 | 10,4 |
| объектов сельскохозяйственного использования | га | 0,2 | 3,3 | 0 |
| Рекреационные зоны – всего из них: | га | 7,2 | 7,2 | 5,2 |
| парков, скверов, садов | га | 0 | 0 | 1,0 |
| лесов | га | 7,2 | 7,2 | 4,2 |
| Зоны специального назначения – всего из них: |  | 31,5 | 28,5 | 8,8 |
| озеленения специального назначения | га | 31,5 | 28,5 | 8,6 |
| санаторно-курортного назначения, дома и базы отдыха | га | 0 | 0 | 0,2 |
| Военные объекты и прочие режимные территории | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Водоемы | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.2.7. Деревня Романовщина | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Рекреационные зоны – всего из них: | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| санаторно-курортного назначения, дома и базы отдыха | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1.2.8. Деревня Тихвинка | га | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Жилые зоны – всего из них: | га | 2,7 | 2,7 | 4,4 |
| застройки индивидуальными жилыми домами | га | 2,7 | 2,7 | 4,4 |
| Рекреационные зоны – всего из них: | га | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
| лесов | га | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
| Зоны специального назначения – всего из них: |  | 2,6 | 2,6 | 1,1 |
| озеленения специального назначения | га | 2,6 | 2,6 | 1,1 |
| Водоемы |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.2.9. Деревня Черно | га | 38,5 | 38,8 | 38,8 |
| Жилые зоны – всего из них: | га | 9,7 | 9,7 | 23,7 |
| застройки индивидуальными жилыми домами | га | 9,7 | 9,7 | 23,7 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – всего из них: | га | 1,1 | 1,1 | 1,4 |
| производственные IV-V класса опасности | га | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Зоны сельскохозяйственного использования – всего из них: | га | 3,8 | 3,8 | 0,1 |
| огородов | га | 3,8 | 3,8 | 0,1 |
| Рекреационные зоны – всего из них: | га | 8,4 | 8,4 | 5,7 |
| лесов | га | 8,4 | 8,4 | 5,7 |
| Зоны специального назначения – всего из них: |  | 15,2 | 15,5 | 7,6 |
| кладбищ |  | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
| озеленения специального назначения | га | 14,6 | 14,9 | 6,7 |
| Водоемы | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2.10. Поселок Черновское | га | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| Жилые зоны – всего из них: | га | 26,9 | 26,9 | 31,6 |
| застройки малоэтажными и блокированными жилыми домами | га | 7,9 | 7,9 | 9,0 |
| застройки индивидуальными жилыми домами | га | 19,0 | 19,0 | 22,6 |
| Общественно – деловые зоны – всего из них: | га | 1,0 | 3,2 | 3,4 |
| Учреждений здравоохранения и социальной защиты | га | 0 | 0,1 | 0,1 |
| размещения объектов обслуживания | га | 0,7 | 2,8 | 3,0 |
| образовательных учреждений | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – всего из них: | га | 10,5 | 10,5 | 11,4 |
| производственные IV-V класса опасности | га | 7,4 | 7,4 | 8,3 |
| объектов транспортной инфраструктуры | га | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Зоны сельскохозяйственного использования – всего из них: | га | 10,9 | 10,9 | 7,2 |
| огородов | га | 10,9 | 7,2 | 7,2 |
| Рекреационные зоны – всего из них: | га | 14,4 | 12,4 | 13,6 |
| парков, скверов, садов | га | 0 | 0 | 2,0 |
| спортивных комплексов и сооружений | га | 0,4 | 0,4 | 1,0 |
| лесов | га | 14,0 | 12 | 10,6 |
| Зоны специального назначения – всего из них: |  | 11,5 | 11,5 | 8,3 |
| озеленения специального назначения | га | 11,5 | 11,5 | 8,0 |
| Водоемы | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1 Численность населения сельского поселения | тыс. чел. | 0,657 | 0,600 | 0,650 |
| 2.2. Численность сезонного населения | тыс. чел. | 0,180 | 0,240 | 0,420 |
| 3. Жилищный фонд | тыс. кв. м | 18,1 | 21,9 | 29,5 |
| в т.ч. муниципальный жилищный фонд | тыс. кв. м | 2,5 | 2,7 | 3,0 |
| 3.1. Новое жилищное строительство – индивидуальные жилые дома с участками | тыс. кв. м | - | 2,0 | 5,9 |
| 32. Новое жилищное строительство – индивидуальные жилые дома с участками (для сезонно проживающего населения) | тыс. кв. м |  | 2,0 | 6,1 |
| 3.3. Всего (с учетом постоянного и сезонно проживающего в населенных пунктах населения) | тыс. кв. м |  | 4,0 | 12,0 |
| 3.2. Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | кв. м/чел. | 27,5 | 33 | 36 |
| 4. Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. Начальная школа-детский сад | мест | 50 | 50 | 62 |
|  | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 4.2. Фельдшерско-акушерские пункты | посещ. в смену | 30 | 30 | 16 |
|  | ед. | 2 | 2 | 1 |
| 4.3. Клубы, дома культуры | мест | 170 | 170 | 170 |
|  | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 4.4. Библиотеки | тыс. экз. | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
|  | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 4.5. Объекты инфраструктуры молодежной политики | кв. м площади | 0 | 0 | 16 |
|  | ед. | 0 | 0 | 1 |
| 4.6. Спортивные залы | кв. м площади пола | 0 | 0 | 150 |
|  | ед. | 0 | 0 | 1 |
| 4.7. Плоскостные сооружения | тыс. кв. м | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 4.8. Магазины | кв. м торговой площади | 115 | 185 | 316 |
|  | ед. | 2 | 3 | 5 |
| 4.9. Предприятия общественного питания | мест | 0 | 26 | 26 |
|  | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 4.10. Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 0 | 2 | 5 |
| 5. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| 5.1. Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Суммарное водопотребление (всего) | тыс. куб. м/ сут | 0,04 | 0,10 | 0,10 |
| 2. Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/ сут | 0,04 | 0,10 | 0,10 |
| 3. Водопотребление в среднем на 1 чел. | л/сут | 50 | 160 | 160 |
| 5.2. Канализация: |  |  |  |  |
| 1. Общее поступление сточных вод (всего) | тыс. куб. м/ сут | 0,015 | 0,06 | 0,06 |
| 2. Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. куб. м/ сут | КОС не работа- ют | 0,06 | 0,06 |
| 5.3. Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 1.Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | МВт·ч в год | 990 | 924 | 1424 |
| 2. Протяженность воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ и выше | км | 94,5 | 91,2 | 91,2 |
| 5.4. Теплоснабжение: 1. Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды в т.ч. | Гкал/ час | 2,0 | 2,7 | 3,0 |
| 6. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1. Протяженность железных дорог | км | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| 6.2. Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 54,7 | 54,7 | 54,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - регионального или межмуниципального значения | км | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| - местного значения | км | 30,7 | 30,7 | 30,7 |
| 6.3. Протяженность улично-дорожной сети внутри населенных пунктов (с учетом проходящих по их территории внешних автодорог) | км | 15,8 | 18,3 | 19,6 |
| Общее количество бытовых отходов | т | около 184 | 168 | 182 |
| Пожарное депо в п. Черновское | ед. | - | 1 | 1 |
| 7. Ориентировочная стоимость реализации мероприятий проекта генерального плана |  |  |  |  |
| - жилищное строительство | млн руб. | - | 120 | 390 |
| - учреждения и предприятия обслуживания | млн руб. | - | 28 | 120 |
| - транспортная инфраструктура | млн руб. | - | 180 | 205 |
| - инженерное оборудование | млн руб. | - | 24 | 78 |

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Транспортная связь с административным центром поселения и административным центром муниципального района и Санкт-Петербургом будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

Мероприятия на первую очередь (согласно генеральному плану):

Объекты местного значения муниципального района

•	Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Большая Боровня (1,8 км) (на первую очередь).

•	Ликвидация грунтовых разрывов и сооружение твердого покрытия (щебеночно-гравийного) на автомобильных дорогах местного значения, обеспечивающих связи сельских населенных пунктов с автомобильной дорогой Р-60 Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье: подъезды к д. Тихвинка (0,3 км), подъезды к п. при ж/д ст. Ищево (0,3 км), подъезд к п. Черновское (0,8 км).

Объекты местного значения поселения

•	Благоустройство и приведение в нормальное эксплуатационное состояние поселковых дорог – строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение (9,9 км).

•	Благоустройство внутренних существующих улиц и проездов (5,9 км), а также строительство улиц на вновь застраиваемых территориях с устройством в обоих случаях твердого покрытия в деревнях Вороново, п. при ж/д ст. Ищево (0,2 км), Монастырёк (1,6 км), Медвежек (0,3 км), Черно (0,3 км), п. Черновское (0,1 км).

Мероприятия на расчетный срок (согласно генеральному плану):

Объекты местного значения муниципального района

- Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Тихвинка до параметров IV технической категории.

- Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Черно (3,0 км).

- Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Большая Боровня (1,8 км).

- Приведение в нормальное эксплуатационное состояние покрытия проезжих частей следующих автодорог: Черно – Монастырёк – Черновское (9,3 км), подъезд к д. Монастырёк (3,3 км).

- Ликвидация грунтовых разрывов и сооружение твердого покрытия (щебеночно-гравийного) на автомобильных дорогах местного значения, обеспечивающих связи сельских населенных пунктов с автомобильной дорогой Р-60 Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье: подъезды к д. Тихвинка (0,3 км), подъезды к Ищево (0,3 км), подъезд к п. Черновское (0,8 км).

- Приведение в нормальное эксплуатационное состояние покрытия проезжих частей следующих автодорог местного значения: Монастырёк – Романовщина (6,6 км), подъезд к карьеру «Дубоём» (5,3 км).

Объекты местного значения поселения

- Благоустройство и приведение в нормальное эксплуатационное состояние поселковых дорог – строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение (9,9 км).

- Благоустройство внутренних существующих улиц и проездов (5,9 км), а также строительство улиц на вновь застраиваемых территориях с устройством в обоих случаях твердого покрытия в деревнях Вороново, п. при ж/д ст. Ищево, Монастырёк, Медвежек, Черно, п. Черновское, хуторе Вервино (3,8 км).

- Благоустройство остановочных пунктов на линиях пригородного автобуса, сооружение остановочных павильонов в деревнях Вороново, Медвежек, Монастырёк, поселке Черновское.

- Сооружение велосипедных дорожек для связи между населенными пунктами поселения в профиле внешних автомобильных дорог.

Организация двух стоянок для временного хранения автотранспорта в п. Черновское в районе гостиницы и многофункционального общественного центра.

ОЦЕНКА

ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Наибольшая доля из общего объема средств, необходимых на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично-дорожной сети Черновского сельского поселения на 2018 - 2035 годы, требуется на ремонт  автомобильных дорог.

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично-дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2018 – 2035 годы.

Главным условием реализации программы является привлечение в транспортную сферу сельского поселения достаточный объем финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе. Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

В результате анализа состояния улично-дорожной сети Черновского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. В качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Перспективы сельского поселения до 2032 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Черновского сельского поселения, отмечается следующее:

-	бюджетная обеспеченность низкая.

-	транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

-	наличие трудовых ресурсов  не позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

-	состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое

- доходы населения на уровне средних по району.

Источники финансирования Программы:

- денежные средства местного бюджета.

- денежные средства областного бюджета.

Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

По итогам реализации Программы достижение целевых показателей (индикаторов):

- качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории поселения;

- совершенствование технического состояния автомобильных дорог;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности;

- развитие транспортной инфраструктуры, с учетом принятой градостроительной документацией в поселении, повышения эффективности функционирования;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников движения;

- создание условий для пешеходного и велосипедного движения населения.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

# Footnotes

Граница д. Романовщина действительна до принятия областного закона об упразднении данного населенного пункта

Граница д. Романовщина действительна до принятия областного закона об упразднении данного населенного пункта

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.